Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области

«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум»

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.

ВЫБОР И ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЕЙ ПО НАГРЕВУ

Методические указания

к выполнению практических работ

Рекомендовано методическим советом ГАПОУ СО ВСАМТ

в качестве учебного пособия по дисциплинам:

«Электрический привод»,

«Автоматизация технологических процессов», «Автоматизация производства»,

для студентов всех форм обучения специальностей

13.11.01 «Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования»,

22.02.05 «Обработка металлов давлением»,

15.02.01«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»

Верхняя Салда

2018

УДК 62-52

Рецензенты:

канд. техн. наук, доц. каф. ЭАПУ УРФУ К.Е. Нестеров;

старший преподаватель каф. Физики УрФУ А.В. Аминев

Ответственный редактор: канд. техн. наук, М.А. Волков

Механические характеристики электродвигателей. Выбор и проверка двигателей по нагреву. Руководство к выполнению практических работ / авт.-сост. М. А. Волков ; Министерство общего и проф. образования Свердловской области ; ГАПОУ СО «ВСАМТ». – Верхняя Салда : ВСАМТ, 2018. – 32 с.

В руководстве к выполнению практических работ представлены задания для выполнения практических работ по дисциплинам «Электрический привод», «Автоматизация технологических процессов», «Автоматизация производства».

Для каждой работы предоставлены необходимые формулы для расчёта и справочные материалы. Для последней работы выполнен пример выбора двигателя, а также его проверки на нагрев и перегрузку.

Пособие предназначено для студентов средних специальных заведений, обучающихся по техническим направлениям металлургической и машиностроительной отраслей производства.

Библиогр.: 6 назв. Табл. 8. Рис. 5.

© ВСАМТ, 2018

© Волков М.А., 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Практическая работа № 1	6

Практическая работа № 2	11

Практическая работа № 3	13

Практическая работа № 4	16

Практическая работа № 5	20

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	30

# ВВЕДЕНИЕ

Для лучшего освоения и эффективного использования времени, отведённого на изучение дисциплин, а также усвоения навыков работы с каталогами на электродвигатели, было составлено представленное методическое пособие.

Методические указания состоят из пяти практических работ.

Работы №1-3 трёх работах предлагается выполнить расчёт величин добавочных и тормозных сопротивлений для разных режимов работы электродвигателей постоянного и переменного тока.

Работы №4-5 предполагают использование методик предварительного выбора двигателя и последующую его проверку по нагреву и перегрузке. Так же в работе №5 предполагается выбор двигателя специальной серии АДЧР, предназначенного для частотного регулирования. Для работы №5 из-за большого объёма вычислений приведён пример выполнения задания.

По результатам выполнения работ, каждый студент должен представить преподавателю отчёт по выполнению практических работ, в котором должны содержаться следующие пункты.

1. Задание.

2. Исходные данные.

3. Необходимые формулы для расчёта и результаты расчётов.

4. Построенные на основании расчётных данных механические характеристики двигателей (в работах № 1-4).

5. Исходные тахограмма и нагрузочная диаграмма двигателя (работа №5).

6. Результаты предварительного выбора двигателя с указанием его марки и каталожных данных.

7. Необходимые формулы, расчёты и результаты проверки двигателя по нагреву.

При необходимости отчёт дополняется поясняющим материалом и ответами на вопросы преподавателя.

Номер индивидуального задания определяется преподавателем.

Требования к выполнению работы

1. Работа выполняется вручную либо на компьютере.

2.  Для сдачи работы преподавателю работа оформляется титульным листом с названием работы, фамилиями преподавателя и студента, шифром группы.

3. На следующих за титульным листах приводятся расчёты для заданного преподавателем двигателя.

4. Для трёх первых работ рассчитанные механические характеристики строятся для всех режимов работы на одном чертеже с нанесением на графики характеристик точек, по которым выполнялись соответствующие построения.

# Практическая работа № 1

Расчёт и построение естественной и искусственной механических характеристик  двигателя постоянного тока с независимым возбуждением

Исходные данные: двигатель постоянного тока независимого возбуждения имеет следующие номинальные данные: мощность  [кВт], напряжение  [В], ток якоря  [А], частота вращения  [об/мин], КПД  [%].

Задание

1. Определить величину добавочного сопротивления в цепи якоря  при работе двигателя на искусственной характеристике, чтобы при номинальном моменте нагрузки  частота вращения была .

2. Рассчитать необходимые параметры ДПТ и построить на их основании естественную и искусственную механические характеристики двигателя для указанных в задании параметров двигателя.

3. Данные для расчётов взять из табл. 1.

Порядок выполнения работы

Расчёт и построение естественных механической  и

электромеханической характеристик

Построение механической характеристики двигателя постоянного тока с независимым возбуждением  осуществляется по двум точкам: точке идеального холостого хода с координатами  и ; и точке номинального рабочего режима с координатами  и .

Формула механической характеристики двигателя имеет вид

,  					(1.1)

где  – напряжения на якоре;  – механический момент, развиваемый двигателем;  – суммарное сопротивление цепи якоря;  – добавочное сопротивление, включаемое в цепь якоря для получения искусственных (регулировочных) механических характеристик;  – конструктивный коэффициент, зависящий от конструкции данного  двигателя;  – магнитный поток.

Для нахождения координат точки идеального холостого хода (т. 1 на рис.1) необходимо рассчитать скорость идеального холостого хода .

Подставив  в (1.1), получаем

.  						(1.2)

Выразив  из (1.1) для номинального режима работы

(1.3)

и подставив в (1.2) получим формулу для определения скорости идеального холостого хода:

. 				    (1.4)

При известном суммарном сопротивлении обмотки якоря , указанного в каталогах для температуры окружающей среды , его необходимо привести к рабочей температуре двигателя. Для класса нагревостойкости «В» рабочая температура  составляет 75о, для классов «F» и «H» – 115о [1].

Пересчёт величины сопротивления осуществляется по формуле

,

где  – температурный коэффициент изменения сопротивления, для меди .

Если данные о сопротивлении обмотки якоря отсутствуют, его величину для рабочей температуры можно вычислить по приближённой формуле

,

где  – номинальное сопротивление якоря двигателя, .

Для нахождения координат точки номинального режима работы (т. 2 на рис.1) рассчитывают значение номинального момента двигателя по формуле

. 					     (1.5)

На основании данных, полученных расчётным путём по (4) и (5), строят механическую характеристику двигателя.

Выражение для электромеханической характеристики можно получить, выполнив подстановку  в (1.1):

. 				     1.6)

Построение электромеханической характеристики также целесообразно выполнять по точкам идеального холостого хода и номинального режима работы.

При отсутствии данных о величине номинального тока двигателя, потребляемого из сети в номинальном режиме, её значение  можно вычислить по формуле

,

где  – электромагнитная мощность, потребляемая из сети.

Расчёт искусственной механической характеристики

Искусственные механические характеристики получаются при введении добавочного сопротивления в цепь якоря двигателя. Для построения искусственной механической характеристики с указанными в задании параметрами необходимо найти величину дополнительного сопротивления, которое обеспечит работу двигателя на требуемой характеристике.

Искусственную механическую характеристику двигателя строят по формуле (1):

,

предварительно рассчитав величину добавочного сопротивления в цепи якоря .

Указная величина определяется из формулы электромеханической характеристики (1.5)

. 				  (1.7)

Подставляя требуемое значение скорости на искусственной характеристике  при номинальной нагрузке в (1.7), получим

.				 (1.8)

После определения величины  строится искусственная механическая характеристика по (1.1).

Таблица 1

Номинальные данные двигателей постоянного тока серии 4П

| № п/сп | Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение Uя.ном, В | Ток якоря Iя, А | Частота вращения, nном, об/мин | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4ПНМ200М | 11,0 | 110 | 115 | 800 | 83,0 |
| 2 | 4ПНМ200М | 11,0 | 220 | 57 | 800 | 84,0 |
| 3 | 4ПНМ200М | 11,0 | 440 | 28,3 | 750 | 83,5 |
| 4 | 4ПНМ200М | 16,0 | 220 | 82 | 1000 | 86,0 |
| 5 | 4ПНМ200М | 16,0 | 440 | 41 | 1000 | 85,0 |
| 6 | 4ПНМ200М | 30,0 | 220 | 150 | 1600 | 88,5 |
| 7 | 4ПНМ200М | 30,0 | 440 | 74,5 | 1600 | 89,5 |
| 8 | 4ПНМ200М | 53,0 | 440 | 131 | 2360 | 90,5 |
| 9 | 4ПНМ200М | 75,0 | 440 | 184 | 3150 | 91,5 |
| 10 | 4ПНM250S | 14,0 | 220 | 78 | 530 | 80,0 |
| 11 | 4ПНM250S | 20,0 | 220 | 108 | 630 | 80,5 |
| 12 | 4ПНM250S | 24,0 | 220 | 124 | 750 | 82,0 |
| 13 | 4ПНM250S | 38,0 | 220 | 195 | 1060 | 85,0 |
| 14 | 4ПНM250S | 38,0 | 440 | 99 | 1060 | 85,0 |
| 15 | 4ПНM250S | 50,0 | 440 | 130 | 1500 | 87,0 |
| 16 | 4ПНM250S | 60,0 | 220 | 306 | 1500 | 87,1 |
| 17 | 4ПНM250S | 60,0 | 440 | 155 | 1700 | 87,0 |
| 18 | 4ПНM250M | 24,0 | 220 | 125 | 600 | 82,0 |
| 19 | 4ПНM250M | 32,0 | 220 | 165 | 750 | 84,0 |
| 20 | 4ПНM250M | 48,0 | 220 | 248 | 1000 | 85,5 |
| 21 | 4ПНM250M | 48,0 | 440 | 125 | 1000 | 86,0 |
| 22 | 4ПНM250M | 71,0 | 440 | 180 | 1500 | 88,5 |
| 23 | 4ПНM250M | 80,0 | 220 | 402 | 1500 | 89,5 |
| 24 | 4ПНM280S | 100,0 | 440 | 247 | 1500 | 89,0 |
| 25 | 4ПНM280M | 123.0 | 440 | 303 | 1500 | 92,0 |

# Практическая работа № 2

Расчёт величины тормозного сопротивления для режима динамического торможения. Построение механической характеристики

Для параметров двигателя, указных в задании № 1, определить сопротивление резистора  в цепи якоря ДПТ независимого возбуждения при динамическом торможении. Торможение начинается при номинальной скорости вращения двигателя  с моментом, превышающим номинальный в полтора раза . Магнитный поток двигателя во время торможения считать постоянным .

Порядок выполнения работы

В режиме динамического торможения цепь якоря отключается от источника питания. Так как двигатель продолжает вращаться, и магнитный поток остаётся постоянным, то в обмотке двигателя возникает ЭДС, которая при замыкании обмотки на тормозное сопротивление является причиной возникновения тока торможения . При этом на валу двигателя возникает тормозной момент . Торможение происходит до полной остановки двигателя, при этом тормозной момент будет изменяться от максимального значения  до нуля . Ограничение величины тока якоря в режиме динамического торможения осуществляется включением в цепь якоря дополнительного сопротивления .

Механическая характеристика динамического торможения определяется из (1.1) с учётом того, что  по следующей формуле:

,					(2.1)

где  – момент двигателя в режиме динамического торможения;  – дополнительное сопротивление, включаемое  в цепь обмотки якоря в режиме динамического торможения.

ЭДС двигателя в режиме торможения определяется из выражения

.

ЭДС в первый момент торможения

. 			 (2.2)

Ток якоря в начальный момент торможения

. 					(2.3)

Величина дополнительного сопротивления может быть найдена по следующей формуле:

.					    (2.4)

Если подставить (2.2) и (2.3) в (2.4), то получим формулу для расчёта дополнительного сопротивления в режиме динамического торможения по заданным параметрам:

.

Механическая характеристика двигателя в режиме динамического торможения располагается во втором и четвертом квадрантах координатной плоскости и определяется по (2.1). Построение механической характеристики осуществляется по двум точкам: первая точка (т. 4 на рис. 1) – точка начала режима торможения имеет координаты:  , ; вторая точка находится в начале координат: , .

# Практическая работа № 3

Расчёт величины тормозного сопротивления для режима торможения противовключением. Построение механической характеристики

Для параметров двигателя, указных в задании № 1, определить сопротивление резистора  в цепи якоря ДПТ независимого возбуждения при торможении противовключением. Торможение начинается при половинной  скорости вращения двигателя  с моментом, превышающим номинальный на четверть . Магнитный поток двигателя во время торможения считать постоянным .

Порядок выполнения работы

В режиме торможения противовключением на обмотку якоря двигателя подают напряжения противоположной полярности. В результате чего к обмотке прикладывается номинальное напряжение и ЭДС двигателя, действующие согласно. В цепи якоря возникает тормозной ток . При этом на валу двигателя возникает тормозной момент . Ограничение величины тормозного тока осуществляется включением дополнительного сопротивления в цепь якоря двигателя.

Механическая характеристика динамического торможения определяется из (1.1)

,				(3.1)

где  – момент двигателя в режиме динамического торможения;  – дополнительное сопротивление, включаемое  в цепь обмотки якоря в режиме динамического торможения.

ЭДС двигателя в режиме торможения определяется из выражения

.

ЭДС в первый момент торможения

. 		    (3.2)

Ток якоря в начальный момент торможения

. 			 	(3.3)

Сопротивление дополнительного резистора находится по следующей формуле:

.					(3.4)

Если подставить (3.2) и (3.3) в (3.4), то получим формулу для расчёта дополнительного сопротивления в режиме динамического торможения по заданным параметрам:

. 				(3.5)

Механическая и электромеханическая характеристики двигателя в режиме торможения противовключением располагаются во втором и четвертом квадрантах координатной плоскости, и определяется по формуле (3.1).

Построение механической характеристики осуществляется по двум точкам: первая точка – точка начала режима торможения имеет координаты (т. 5 на рис. 1) , ; вторая точка является точкой идеального холостого хода для обратного направления вращения якоря (т. 6 на рис. 1): , .

Оценка времени разгона двигателя без нагрузки до номинальной скорости при ограничении максимального момента двукратным выполняется на основании уравнения движения привода

,

откуда при замене производной разностями

.

Данные для моментов инерции двигателей серии 4П представлены в табл.2.

Рис. 1. Механические характеристики двигателя постоянного тока с независимым возбуждением в различных режимах работы

Таблица 2

Значения моментов инерции двигателей 4П с h=200-280 мм

| Момент инерции якоря Jя, кг(м2 |
| --- |
| 200 | 225 | 250 | 280 |
| S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L |
| 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,57 | 0,65 | 0,75 | 1,05 | 1,19 | 1,48 | 1,98 | 2,18 | 2,56 |

# Практическая работа № 4

Расчёт и построение механических характеристик

асинхронного двигателя с фазным ротором

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором имеет следующие номинальные параметры: мощность  [кВт]; напряжение обмотки статора  [В]; синхронная частота вращения  [об/мин]; скольжение  [%]; КПД  [%]; коэффициент мощности ; перегрузочная способность по моменту ; напряжение обмотки ротора  [В]; ток обмотки ротора  [А].

Рассчитать естественную и искусственную механические характеристики двигателя  при включении добавочного сопротивления в цепь ротора . Расчётные данные свести в табл. 3. По полученным значениям скорости  и момента  построить на одном графике обе характеристики.

Данные для расчёта приведены в табл. 4.

Порядок выполнения работы

Расчёт естественной механической характеристики

1. Номинальная скорость вращения

.

2. Номинальная угловая частота вращения

.

2. Номинальный момент двигателя

.

3. Критическое скольжение

.

4. Активное сопротивление фазы обмотки ротора

.

5. Расчёт точек механической характеристики выполняется для десяти значений скольжения с равным шагом в диапазоне от 0 до 1  по упрощённой формуле Клосса

.

Результаты расчётов заносятся  в табл. 2.

6. Для указанных значений скольжения в п.5 рассчитываются значения угловой скорости по формуле

и заносятся в табл. 3.

Таблица 3

Расчётные данные для построения механических характеристик АД

| s | 0 |  | 0,1 | 0,2 |  | … | 0.5 | … | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | … |  | … |  | 0 |
| M | 0 |  |  |  |  | … |  | … |  |  |
|  | 0 |  | 0.2 | 0.4 |  | … | 1.0 | … |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … | 0 | … |  |  |

По данным табл. 3 строится механическая характеристика двигателя  (рис. 2, кривая 1) с указанием характерных точек механической характеристики: идеального холостого хода, номинального режима, критического скольжения и пуска.

Расчёт искусственной механической характеристики

7. Скольжение при введении добавочного сопротивления в  цепь ротора определятся по формуле

.

8. Угловая скорость, соответствующая величине искусственного скольжения

.

Рассчитанные в п.7 и п.8 значения заносятся в табл. 3.

По данным табл. 2 строится искусственная механическая характеристика двигателя  (рис. 2, кривая 2) с указанием характерных точек механической характеристики: идеального холостого хода, номинального режима, критического скольжения и пуска.

Рис. 2. Естественная (1) и искусственная (2) механические характеристики асинхронного двигателя с фазным ротором

Таблица 4

Технические данные асинхронных двигателей с фазным ротором

| № | Тип двигателя | , кВт | , В | , об/мин |  |  |  |  | , В | , А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4АК160S4УЗ | 11 | 380 | 1500 | 5 | 86,5 | 0,86 | 3 | 305 | 22 |
| 2 | 4АК160S6УЗ | 7,5 | 380 | 1000 | 5 | 82,5 | 0,77 | 3,5 | 300 | 18 |
| 3 | 4АК160S8УЗ | 5,5 | 380 | 750 | 6,5 | 80 | 0,7 | 2,5 | 300 | 14 |
| 4 | 4АК160М4УЗ | 14 | 380 | 1500 | 4 | 88,5 | 0,87 | 3,5 | 300 | 29 |
| 5 | 4АК160М6УЗ | 10 | 380 | 1000 | 4,5 | 84,5 | 0,76 | 3,8 | 310 | 20 |
| 6 | 4АК160М8УЗ | 7,5 | 380 | 750 | 6 | 82 | 0,7 | 3 | 290 | 16 |
| 7 | 4АК180М4УЗ | 18 | 380 | 1500 | 3,5 | 89 | 0,88 | 4 | 295 | 38 |
| 8 | 4АК180М6УЗ | 13 | 380 | 1000 | 4,5 | 85,5 | 0,8 | 4 | 325 | 25 |
| 9 | 4АК180М8УЗ | 11 | 380 | 750 | 4 | 85,5 | 0,72 | 3,5 | 270 | 25 |
| 10 | 4АК200L4УЗ | 30 | 380 | 1500 | 2,5 | 90,5 | 0,87 | 4 | 350 | 55 |
| 11 | 4АК200L6УЗ | 22 | 380 | 1000 | 3,5 | 88 | 0,8 | 3,5 | 330 | 45 |
| 12 | 4АК200L8УЗ | 18,5 | 380 | 750 | 3,5 | 86 | 0,73 | 3 | 300 | 40 |
| 13 | 4АК200М4УЗ | 22 | 380 | 1500 | 2,5 | 90 | 0,87 | 4 | 340 | 45 |
| 14 | 4АК200М6УЗ | 18,5 | 380 | 1000 | 3,5 | 88 | 0,81 | 3,5 | 360 | 45 |
| 15 | 4АК200М8УЗ | 15 | 380 | 750 | 3,5 | 86 | 0,7 | 3 | 360 | 35 |
| 16 | 4АК225M4У3 | 37 | 380 | 1500 | 3,5 | 90 | 0,87 | 3 | 160 | 160 |
| 17 | 4АК225M6У3 | 30 | 380 | 1000 | 3,5 | 89 | 0,85 | 2,5 | 140 | 150 |
| 18 | 4АК225M8У3 | 22 | 380 | 750 | 4,5 | 87 | 0,82 | 2,2 | 102 | 140 |
| 19 | 4АК250S4УЗ | 45 | 380 | 1500 | 3 | 91 | 0,88 | 3 | 230 | 170 |
| 20 | 4АК250М4УЗ | 71 | 380 | 1500 | 4,5 | 91,5 | 0,86 | 3 | 250 | 170 |
| 21 | 4АК250М6УЗ | 37 | 380 | 1000 | 3,5 | 89 | 0,84 | 2,5 | 150 | 165 |
| 22 | 4АК250М6УЗ | 45 | 380 | 1000 | 3 | 90,5 | 0,87 | 2,5 | 180 | 160 |
| 23 | 4АНК250M6 | 75 | 380 | 1000 | 3 | 91,5 | 0,85 | 2,5 | 250 | 200 |
| 24 | 4АНК280S4 | 132 | 380 | 1500 | 2,9 | 92 | 0,88 | 2 | 251 | 330 |
| 25 | 4АНК280M4 | 160 | 380 | 1500 | 2,9 | 92,5 | 0,88 | 2 | 300 | 330 |

# Практическая работа № 5

Выбор и проверка двигателя по нагреву и перегрузочной способности

По исходным данным (табл. 5) сделать предварительный выбор двигателя, выбрать по каталогу [4] соответствующий двигатель, построить нагрузочную диаграмму двигателя с учётом моментов в переходных режимах работы. Проверить двигатель по нагреву и перегрузочной способности. Величина ускорения (замедления) привода в переходных режимах , Перегрузочную способность по моменту  для двигателей серии АЧДР принять равной 2, если не указано иное.

Предварительный выбор двигателя

Расчётная схема электропривода (рис. 3) состоит из электродвигателя (Д), передаточного механизма в виде вала с муфтой и исполнительного механизма (ИМ), обладающего моментом инерции . Механизм создаёт момент сопротивления  на валу двигателя.

Рис. 3. Схема электропривода

Предварительный выбор двигателя осуществляется после построения нагрузочной диаграммы и тахограммы механизма (рис. 4) по исходным данным из табл. 5 для заданного варианта. Тахограмма состоит из участков с постоянной (статический режим работы электропривода) и изменяющейся (динамический режим работы привода) скорости вращения механизма. За цикл работы момент сопротивления механизма изменяется ступенчато.

Мощность двигателя определяется с учётом условия:

, 					   (5.1)

где  – коэффициент запаса, учитывающий превышение действительной мощности над средним значением, ;  – среднее за период работы значение мощности.

Скорость вращения должна удовлетворять условию

, 					(5.2)

где  – максимальная требуемая скорость работы среди всех отдельных участков тахограммы.

Величину средней мощности при продолжительной переменной нагрузке можно определить по формуле

,

где  – значение мощности на i-ом участке;  – продолжительность i – ого участка работы двигателя; n – число участков работы двигателя с различной нагрузкой.

Значение мощности на каждом участке определяется по формуле

,

где  – значение угловой скорости на отдельном участке тахограммы;  – значение момента на отдельном участке нагрузочной диаграммы.

Рис. 4. Нагрузочная диаграмма и тахограмма механизма

Проверка двигателя по нагреву

После выбора двигателя производится его проверка по нагреву. Для этого на нагрузочной диаграмме механизма строится нагрузочная диаграмма двигателя, которая учитывает моменты двигателя как в статических, так и в динамических режимах работы.

Проверка выполняется методом эквивалентного момента. Двигатель выбран правильно, если выполняется следующее условие:

, 					     (5.3)

где  – номинальный момент выбранного двигателя,  - эквивалентный момент.

В случае двигателя с независимой вентиляцией (АДЧР, 2ПФ, 4ПФ) эквивалентный момент можно найти по формуле

, 					(5.4)

где  – момент двигателя на i-ом участке нагрузочной диаграммы,  – продолжительность i-ого участка,  – время цикла работы двигателя.

В остальных случаях (самовентилируемые двигатели) эквивалентный момент находится по формуле

,

где  – коэффициент ухудшения охлаждения на i-ом участке при скорости вращения, отличной от номинальной, .

Для произвольной скорости  определяется выражением

,

где – коэффициент ухудшения охлаждения для неподвижного двигателя. Для двигателей с наружным обдувом .

В переходных режимах работы моменты, создаваемые двигателем находятся из уравнения движения электропривода

, 					(5.5)

где  – суммарный момент инерции системы;  – величина ускорения (замедления) привода.

Проверка двигателя по перегрузочной способности

Для того, чтобы двигатель прошёл проверку по перегрузке, необходимо выполнение условия

, 					(5.6)

где  – перегрузочная способность двигателя по моменту.

Если какой-либо участок динамического режима работы привода имеет динамический момент больше номинального и одновременно  продолжительность такого участка больше 15 с, то в таких случаях необходима дополнительная проверка по допустимости работы на этом участке.

При частых пусках и торможениях дополнительно проверяют двигатель по числу включений в час, которое не должно превосходить допустимого значения, указанного в паспорте или каталоге.

Если двигатель не прошел проверку по нагреву или перегрузке, то по каталогу выбирается двигатель ближайшей большей мощности с такой же или близкой скоростью вращения, после чего производится перерасчёт динамических моментов с новым двигателем и выполняются проверки по нагреву и перегрузке.

Таблица 4

Исходные данные для расчёта

| № вар. | Время t, с | Скорость двигателя , рад/c | Момент сопротивления , | Момент инерции , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | 300 | 120 | 100 | 140 | 50 | 100 | 50 | 0 | 2,5 |
| 2 | 120 | 240 | 300 | 100 | 140 | 50 | 150 | 50 | 25 | 1,0 |
| 3 | 60 | 360 | 60 | 150 | 290 | 75 | 20 | 35 | 25 | 2,0 |
| 4 | 300 | 300 | 300 | 130 | 260 | 65 | 150 | 50 | 50 | 2,0 |
| 5 | 660 | 1200 | 60 | 50 | 120 | 25 | 200 | 100 | 75 | 4,0 |
| 6 | 300 | 900 | 600 | 200 | 400 | 100 | 75 | 75 | 55 | 1,5 |
| 7 | 180 | 180 | 30 | 20 | 70 | 10 | 35 | 50 | 60 | 1,5 |
| 8 | 40 | 240 | 20 | 250 | 200 | 50 | 70 | 150 | 50 | 3,0 |
| 9 | 21 | 48 | 360 | 70 | 70 | 50 | 50 | 10 | 75 | 0,5 |
| 10 | 120 | 60 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 150 | 0 | 3,0 |
| 11 | 180 | 180 | 240 | 130 | 150 | 75 | 100 | 120 | 100 | 2,5 |
| 12 | 240 | 600 | 25 | 180 | 330 | 200 | 75 | 200 | 25 | 6,0 |
| 13 | 180 | 20 | 50 | 150 | 280 | 100 | 90 | 50 | 35 | 2,0 |
| 14 | 72 | 18 | 60 | 100 | 50 | 25 | 200 | 40 | 250 | 3,5 |
| 15 | 120 | 120 | 120 | 60 | 90 | 50 | 110 | 90 | 80 | 7,0 |
| 16 | 60 | 20 | 300 | 10 | 40 | 50 | 250 | 50 | 400 | 4,2 |
| 17 | 64 | 150 | 125 | 35 | 70 | 25 | 150 | 220 | 30 | 3,0 |
| 18 | 96 | 150 | 125 | 35 | 70 | 35 | 150 | 220 | 0 | 2,5 |
| 19 | 128 | 150 | 175 | 35 | 70 | 45 | 150 | 220 | 60 | 2,0 |
| 20 | 144 | 100 | 175 | 70 | 140 | 55 | 200 | 180 | 90 | 2 |
| 21 | 196 | 110 | 200 | 70 | 140 | 70 | 200 | 180 | 120 | 1,5 |
| 22 | 32 | 110 | 315 | 70 | 140 | 75 | 200 | 180 | 140 | 7,0 |
| 23 | 100 | 140 | 215 | 95 | 270 | 80 | 250 | 160 | 160 | 6,0 |
| 24 | 150 | 140 | 180 | 95 | 270 | 60 | 250 | 160 | 180 | 5,0 |
| 25 | 25 | 240 | 220 | 95 | 270 | 40 | 250 | 160 | 250 | 4,3 |

Пример выполнения работы № 5

Исходные данные для расчёта и построения нагрузочной диаграммы двигателя заносим в табл. 6.

Таблица 6

Исходные данные

| Вар-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 60 | 20 | 300 | 10 | 40 | 70 | 250 | 50 | 400 | 4,2 |

Предварительный выбор двигателя

Средняя за период требуемая мощность на валу двигателя

,

кВт.

Номинальная мощность двигателя с учётом коэффициента запаса

кВт.

Выбираем по каталогу асинхронный двигатель с независимой вентиляцией серии АЧДР с учётом того, что максимальная скорость работы требуется на шестом участке ()

об/мин.

Номинальные параметры выбранного двигателя заносятся в табл. 7.

Таблица 7

Номинальные параметры выбранного двигателя

| Модель двигателя | , кВт | об/мин | Н·м | об/мин | , А | , B | , Гц |  | , кг·м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДЧР225L8 | 30,0 | 735 | 389 | 2250 | 64,5 | 380 | 50 | 0,86 | 0,7 |

Проверка двигателя по нагреву

Находим моменты, развиваемые двигателем, на каждом участке тахограммы.

Если скорость двигателя остаётся неизменной, то момент двигателя компенсирует момент сопротивления, создаваемый механизмом, то есть

,

,

.

На участках разгона и торможения момент двигателя определяется из (5.5) по формуле

.

Моменты двигателя на участках разгона

;

;

.

Момент двигателя на участке торможения

.

Время работы двигателя на участках разгона

;

;

.

Время работы двигателя на участке торможения

.

Полученные значения моментов и времени работы двигателя на каждом участке заносим в табл. 8

Таблица 8

Значения момента двигателя на отдельных участках работы

| № участка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Н·м | 299 | 250 | 99 | 50 | 449 | 400 | -49 |
| t, c | 1 | 60 | 3 | 20 | 3 | 300 | 7 |

По данным таблицы строим совмещённую с тахограммой нагрузочную диаграмму двигателя (рис. 5).

Рис. 5. Нагрузочная диаграмма и тахограмма механизма и двигателя

(масштаб по скорости изменён в 6 раз)

Величину эквивалентного момента находим по формуле (5.4)

Проверяем условие проверки двигателя по нагреву (5.3):

.

Условие (5.3) выполняется, следовательно, выбранный двигатель проходит проверку по нагреву.

Проверка двигателя по перегрузке

Момент, развиваемый двигателем, имеет максимальную величину на 5-ом участке

.

Проверяем условие проверки двигателя по перегрузке (5.6):

.

Условие выполняется, выбранный двигатель проверку по перегрузке проходит.

Окончательно для привода механизма принимаем двигатель АДЧР225L8 [5].

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Кацман М.М. Электрический привод: учебник для техникумов / М.М. Кацман. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 384 с.

- Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам / М.М. Кацман. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 458 с.

- Качин С.И., Чернышев А.Ю., Качин О.С. Электрический привод: учебно-методическое пособие / С.И. Качин, А.Ю. Чернышев, О.С. Качин. Томск – Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 157 с.

- Каталог на электродвигатели постоянного тока серии 4П габаритов 200-280. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://spbtdem.ru/wp-content/uploads/2016/02/4-912-19.pdf, свободный.

- Каталог на электродвигатели АДЧР низковольтные с короткозамкнутым ротором для частотного регулирования. [Электронный ресурс] . – Режим доступа:

Http://www.sopteh.ru/assets/files/34/catalog_adchr.pdf, сводобный.

- Справочник по электрическим машинам в двух томах. Том 1 / Под общ. ред. И.П. Копылова и Б.К. Клокова. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 456 с.

ДЛЯ ЗАМЕТОК